Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprzęt do rehabilitacji onkologicznej

| ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | CENA NETTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do terapii uciskowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ergometr do rehabilitacji onkologicznej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Aparat do terapii uciskowej

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do terapii uciskowej | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Wykorzystanie technologii automatycznego podwójnego gradientu ciśnienia | Tak |  |
|  | Podtrzymanie fazy kompresji podczas całego czasu terapii | Tak |  |
|  | Praca na całym obwodzie mankietu (brak zamka) | Tak |  |
|  | Warstwa zewnętrzna mankietu wykonana z nylonu / wewnętrzna z poliuretanu |  |  |
|  | Min. 9 programów terapeutycznych + 3 programy użytkownika | Tak |  |
|  | Dwa 5 punktowe przyłącza umożliwiająca napełnianie 2 mankietów równocześnie | Tak |  |
|  | Innowacyjna konstrukcja – cicha praca | Tak |  |
|  | Czas pracy min. 0 – 60s Czas przerwy min. 0 – 60s | Tak |  |
|  | Ciśnienie (+/-5%): 15 – 112 mmHg (20 - 150 mBar) | Tak |  |
|  | Czas terapii min.: 0 – 60 min | Tak |  |
|  | Wymiary (+/-5%): 37 x 33 x 18 cm Waga (+/-5%): 9 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe: - mankiet kończyny górnej, - dwa mankiety kończyny dolnej | Tak |  |

Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2. | Bieżnia | Tak |  |
| 3. | Maksymalna waga użytkownika: 200 kg. | Tak |  |
| 4. | Wymiary bieżni [+/-5%]: Długość 210 cm Szerokość 82.5 cm Wysokość 140 cm | Tak |  |
| 5. | Maksymalna waga bieżni: 178 kg. | Tak |  |
| 6. | Powierzchnia pasa bieżni [+/-5%]: 150 x 50 cm. | Tak |  |
| 7. | Maksymalna wysokość wejścia na bieżnię: 18 cm. | Tak |  |
| 8. | Jednokanałowy pomiar tętna POLAR, dokładność EKG. | Tak |  |
| 9. | Nachylenie [+/-5%]: od -5% do 15%. | Tak |  |
| 10. | Programy treningowe: szybki start, programy sterowane tętnem, trening pod górę. | Tak |  |
| 11. | Zakres prędkości: od 0.2 do 25 km/h. Przyrost prędkości: o 0.1 km/h. | Tak |  |
| 12. | Napięcie zasilania: 220-240 V / 48-60 Hz. | Tak |  |
| 13. | Standardowy zintegrowany system kart chipowych. | Tak |  |
| 14. | Przycisk zatrzymania awaryjnego. | Tak |  |
| 15. | Linka bezpieczeństwa dla pacjenta. | Tak |  |
| 16. | Wydłużone zabezpieczające poręcze boczne. | Tak |  |
| 17. | Intuicyjny ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Dobra czytelność ekranu ułatwiająca obsługę osobom starszym. | Tak |  |

Ergometr do rehabilitacji onkologicznej

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergometr do rehabilitacji onkologicznej | Tak | Podać nazwę, producenta |
| 2. | Możliwość prowadzenia treningu u pacjentów onkologicznych z problemami wydolności i systemem immunologicznym | Tak |  |
| 3. | Maksymalna waga urządzenia: 76 kg. | Tak |  |
| 4. | Wymiary maksymalne: 160 x 54 x 125 cm. | Tak |  |
| 5. | Maksymalne obciążenie: 200 kg. | Tak |  |
| 6. | Zakres obciążeń: 20 – 120 obr. /min. | Tak |  |
| 7. | Zakres mocy: 15 – 600 W. | Tak |  |
| 8. | Dokładność: 5% -do 400 W; od 400 W -10%. | Tak |  |
| 9. | Napęd: zależny i niezależny od prędkości. | Tak |  |
| 10. | Programy: stałe obciążenie, lipometabolizm, trening Cardio, stałe tętno. | Tak |  |
| 11. | Stopniowanie /kroki: 5W. | Tak |  |

Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej,

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej | Tak | Podać nazwę, producenta |
| 2. | Możliwość prowadzenia treningu u pacjentów, którzy mają problemy z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa w trakcie ćwiczeń w pozycji pionowej lub maja problemy z siedzeniem | Tak |  |
| 3. | Maksymalna waga urządzenia: 76 kg. | Tak |  |
| 4. | Wymiary maksymalne: 160 x 54 x 125 cm. | Tak |  |
| 5. | Maksymalne obciążenie: 200 kg. | Tak |  |
| 6. | Zakres obciążeń: 20 – 120 obr. /min. | Tak |  |
| 7. | Zakres mocy: 15 – 600 W. | Tak |  |
| 8. | Dokładność: 5% -do 400 W; od 400 W -10%. | Tak |  |
| 9. | Napęd: zależny i niezależny od prędkości | Tak |  |
| 10. | Programy: stałe obciążenie, lipometabolizm, trening Cardio, stałe tętno. | Tak |  |
| 11. | Stopniowanie /kroki: 5W. | Tak |  |

Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze  stacją roboczą

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do rehabilitacji

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oprogramowaniem do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą systemem telemetrycznej kontroli przebiegu rehabilitacji pacjenta | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Możliwość korzystania w ramach systemu z: ergometru , ergometru eliptycznego , ergometru z siedziskiem i oparciem, rotora kończyn górnych, steppera w pozycji półleżącej, stacji terapeutycznej do zarządzania urządzeniami oraz systemu pomiaru pulsu z możliwością bezprzewodowego przesyłu danych o zasięgu min. 10m i alarmem przekroczenia strefy treningowej – dla każdego z urządzeń osobno. | Tak |  |
|  | Stacja terapeutyczna zapewnia dostęp do zarządzania bazą danych oraz umożliwia połączenie z dodatkowymi aplikacjami do kontroli testu i treningu | Tak |  |
|  | System umożliwia zwiększenie wydolności pacjenta wzmocnienie systemu immunologicznego, zmniejszenie ryzyka chorób serca i udarów obniżenie wagi, uzyskanie poprawy tolerancji glukozy u diabetyków oraz poprawę samopoczucia u pacjentów | Tak |  |
|  | Parametry techniczne urządzeń treningowych [+/- 5%] Ergometr z oparciem Właściwości: Zintegrowany system kart chipowych Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek Pozioma i pionowa regulacja siedziska Kółka transportowe Parametry techniczne: Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% Indukcyjny system hamowania Zakres prędkości od 20-120 rpm Zakres Mocy 15-600W Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W Programy treningowe: SzybkiStart Program bazujący na pulsie Program ze stała ilością generowanych Watów Program chodzenia po wzgórzach Opcje: Regulowane pedały IPN Test (submaksymalny test wytrzymałościowy) Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 160 x 54 x 125 cm Waga: 75 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg 2.rotor kończyn górnych Właściwości: Zintegrowany system kart chipowych Możliwy trening w pozycji siedzącej i stojącej Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu Regulowane pedały Uchwyty dłoni z możliwością ustawienia równoległego lub ukośnego Innowacyjny uchwyt w formie kuli Płynna regulacja wysokości Składane siedzisko umożliwia łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek Kółka transportowe Parametry techniczne: Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% Indukcyjny system hamowania Zakres prędkości od 20-120 rpm Zakres Mocy 15-400W Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W Programy treningowe: SzybkiStart Program bazujący na pulsie Program ze stała ilością generowanych Watów Izokinetyka Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 165,5 x 63,5 x 152 cm Waga: 115 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Ergometr Eliptyczny Właściwości: Zintegrowany system kart chipowych Bezpieczny system awaryjnego zatrzymania Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu Kółka transportowe Parametry techniczne: Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% Indukcyjny system hamowania Zakres prędkości od 20-120 kroków na minutę Zakres Mocy 15-200W Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach co 5W Programy treningowe: SzybkiStart Program bazujący na pulsie Program ze stała ilością generowanych Watów Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 185 x 66 x 180 cm Waga: 95 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Rowerek Właściwości: Zintegrowany system kart chipowych Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek Pozioma i pionowa regulacja siedziska Regulacja wysokości kierownicy Kółka transportowe Parametry techniczne: Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% Indukcyjny system hamowania Zakres prędkości od 20-120 rpm Zakres Mocy 15-600W Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W Programy treningowe: SzybkiStart Program bazujący na pulsie Program ze stała ilością generowanych Watów Izokinetyka Program chodzenia po wzgórzach Opcje: Połączenie z komputerem przez RS232 na potrzeby przeprowadzania testu IPN Regulowane pedały Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 118 x 54 x 145 cm Waga: 58 kg Maksymalna waga pacjenta: 180 kg Stepper Właściwości: Zintegrowany system kart chipowych Niezależny system pedałów Kółka transportowe Parametry techniczne: Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% Indukcyjny system hamowania Zakres prędkości od 15-155 schodów na minutę Zakres Mocy 15-155 Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5 schodów Programy treningowe: SzybkiStart Program bazujący na pulsie Program ze stała ilością generowanych Watów Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 110 x 77 x 181 cm Waga: 115 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Stepper Zintegrowany system kart chipowych Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu Optymalna półleżącą pozycja szczególnie odpowiednia dla pacjentów z nadwagą Kółka transportowe Parametry techniczne: Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz Indukcyjny system hamowania Zakres prędkości od 20-120rpm Zakres Mocy 25-400W 29 stopniowa regulacja poziomu trudności Regulacja w krokach, co 5 schodów Programy treningowe: SzybkiStart Program bazujący na pulsie Program ze stała ilością generowanych Watów Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 175 x 80 x 166 cm Waga: 160 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg | Tak |  |
| 6. | Urządzenia powinny być wyposażone w monitor o wysokiej rozdzielczości oraz w przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego | Tak |  |
| 7. | Opcjonalnie możliwość integracji oprogramowania zarządzającego danymi pacjentów z: protokołem HL7, Biodex S4, BTE Primus. | Tak |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................

(miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na  „Zakup Aparatu do terapii uciskowej, Bieżni do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, Oprogramowania do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą w roku 2020 w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej” - nr Zp/50/PN-47/20    informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

Aparat do terapii uciskowej:

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Ergometr do rehabilitacji onkologicznej:

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej:

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze  stacją roboczą:

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Gwarantujemy ……. tygodniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia  liczony od momentu podpisania zamówienia.(1)

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

(1) -  maksymalny termin dostawy – 6 tygodni.

.................................................................

(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

przez Wykonawcę)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup Aparatu do terapii uciskowej, Bieżni do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, Oprogramowania do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą w roku 2020 w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej”  - nr Zp/50/PN-47/20., prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i/lub 4   ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i/lub 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital

im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup Aparatu do terapii uciskowej, Bieżni do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, Oprogramowania do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą w roku 2020 w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej”  - nr Zp/50/PN-47/20, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

............................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6  do SIWZ                                                                                           Zp/50/PN-47/20

................................................. 					                             ................................

(pieczątka Wykonawcy) 							 (miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ                                                                                            Zp/50/PN-47/20

................................................. 					                     ................................

(pieczątka Wykonawcy) 					                     (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr 3

do SIWZ.

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)